Repetition Entwässerungen

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Oberflächenentwässerung und Drainage.

- Nennen und begründen Sie verschiedene Minimal- und Maximalgefälle im Zusammenhang mit Belagsentwässerungen.

- Erklären Sie den Begriff Flächendrainage und Schlitzdrainage. Erstellen Sie je eine Schnittdarstellung.

- Erklären Sie  die Begriffe „Sauger“ und „Sammler“.

- Nennen Sie 3 Situationen in welchen Flächendrainagen angewendet werden.

- Aus welchen Materialen werden Drainagerohre hergestellt?

- Beschreiben Sie die Misch- und die Trennkanalisation.

- Ab welchen Tiefen müssen U-Gräben nach SUVA gespriesst werden?

- Zeichnen Sie einen U-Graben, Tiefe 1.80 mit Spriessung.

- Werden Rohrleitungen von unten nach oben oder von oben nach unten erstellt? Begründen Sie.

- Aus welchen Materialen werden Kanalisationsrohre hergestellt?

- Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Materialien?

- In welchen Situationen werden Kanalisationsleitungen einbetoniert?

- Um welche Schächte handelt es sich? ES, SiS, TWS, SS

- Was bedeuten die folgenden Abkürzungen im Zusammenhang mit Schächten E, A, S, D.

- Welche Aufgaben hat der Tauchbogen

- Beschreiben Sie verschiedene Schachtabdeckungen mit den entsprechenden Materialen.

- Welche Radlast hat ein Schachtdeckel in einem Garagevorplatz

- In welchen Situationen werden Spülstutzen eingebaut

- Zeichnen Sie Garagevorplätze im M 1:100 (M 1:50), tragen Sie die Höhen ein, bestimmen Sie die Gefälle und die Lage der Schächte.

- Zeichnen Sie die Schächte ES, SIS, SS im Schnitt, vermassen und beschriften Sie diese.