Repetition Wege und Plätze

- Nennen Sie vier Aufgaben , die Randabschlüsse erfüllen müssen

- Wie stark ist die Fundationsschicht bei:

  - Fusswegen

  - Bei Fahrwegen

- Welche Abmessungen hat der der Beton bei einem Bundstein 8/11

- Wir unterscheiden grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Randabschlüssen

  - Skizze ca. 1:10

  - Skizze ca. 1:10

- Skizzieren, bemassen und beschriften Sie ca. im Massstab 1:10 einen Schnitt durch einen Verbundsteinbelag mit Anbetonieren

- Nennen Sie die Minimalgefälle laut SIA 318

- Maximalgefälle für Rollstuhlwegen?

- Nenne Sie die drei Gefällsarten.

- Beurteilen Sie organische Beläge.

- Betonformsteine werden in zwei Gruppen eingeteilt. Beschreiben Sie.

- Welches Gewicht haben ein m2:

  - Zementplatten 4 cm

  - Betonverbundsteine 6 cm

  - Betonverbundsteine 8 cm

- Nenne Sie Normformate für Zementplatten

- Natursteinpflästerungen werden nach ihrem Fugenbild benannt. Nenne Sie 4

- Nenne Sie zwei Abbaugebiete von Sandstein

- Nenne Sie ein Abbaugebiet von Granit / Gneis

- Nenne Sie zwei Abbaugebiete von Alpenkalk

- Nenne Sie drei Aufgaben, die der Deckbelag erfüllen soll

- Wozu wird im Wegbau Ausgleichskies verwendet?

- Erläutern Sie den Unterschied zwischen Gneis und Granit

- Was bewirkt der Einbau eines Geotextils unter der Fundationsschicht

- Was heisst HMT bei Belägen

- Welche Materialien können für eine Bettungsschicht verwendet werden?

- Welche Aufgaben muss die Fundationsschicht erfüllen?

- Zeichnen, bemassen und beschriften Sie Querschnitte durch verschiedene Beläge für den gesamten Oberbau.

- Mit welchen Bindemitteln werden Asphaltbeläge gebunden.

- Erklären Sie den Begriff Planum und geben Sie die Genauigkeit an.

- Welche Länge hat eine Rampe bei einem Höhenunterschied von 2.75 mit 11% Gefälle?

- Berechnen Sie die Höhe, welche eine Rampe mit 9,5% Neigung auf einer Länge von 13.55 überwindet.

- Der folgende Weg muss ausgehoben und Abtransportiert werden.

  - Aushublänge 18.50

  - Aushubbreite  1.65

  - Aushubtiefe 0.45

Berechnen Sie, wie viele Fahrten mit einem LKW à 9.00 m3 benötigt werden

- Erklären Sie die Begriffe:

  - Oberbau

  - Untergrund

  - Unterbau

  - Chaussierte Beläge

- Beschreiben Sie 3 Möglichkeiten für stabilisierten Unterbau

- Nennen Sie Materialen für:

  - Fundationsschicht mit ihren Eigenschaften

  - Ausgleichsschicht mit ihren Eigenschaften

  - Bettungsschicht mit ihren Eigenschaften

  - Deckschicht mit ihren Eigenschaften

- Beschreiben sie folgende Recycling-Materialen:

  - RC Kiessand P mit ihren Eigenschaften

  - RC Kiessnad A mit ihren Eigenschaften

  - RC Kiessand B mit ihren Eigenschaften

  - Asphaltgranulat mit ihren Eigenschaften

  - Betongranulat mit ihren Eigenschaften

  - Mischabbruchgranulat mit ihren Eigenschaften