Fragenkatalog 13. November 2014

- Nennen Sie 6 Bearbeitungsarten von Natursteinoberflächen				3P

1_________________________________2_________________________________

3_________________________________4_________________________________

5_________________________________6_________________________________

- Sandstein ist ein		Urgestein				1P

Primärgestein

Umwandlungsgestein

Ablagerungsgestein

- Quarzit ist ein		Urgestein				1P

Sediment

Umwandlungsgestein

Ablagerungsgestein

- Granit ist ein		Urgestein				1P

Metamorphgestein

Umwandlungsgestein

Ablagerungsgestein

- Nagelfluh ist ein		Urgestein				1P

Metamorphgestein

Umwandlungsgestein

Ablagerungsgestein

- Quarzsandstein ist ein		Urgestein				1P

Metamorphgestein

Umwandlungsgestein

Ablagerungsgestein

- Nennen Sie 2 Materialien, womit Sie einen Unterbau verbessern können		2P

  - .

  - .

- Nennen Sie 2 Materialien, die für eine Fundationsschicht (nicht Ausgleicht)		2P

verwendet werden

  - .

  - .

- Welche Bestandteile hat RC-Kiessand B. Kreuzen Sie an				1P

Mind. 90% Asphalt, gebrochen, max. 10% Kiessand

Mind. 95% Kiessand, max. 4% Asphalt oder Beton

Mind. 80% Kiessand, max. 20% Beton

- Nennen Sie den Fachausdruck für nach einem Abbruch recyclierte Baustoffe 	1P

___________________________________________________

- Sie mischen auf der Baustelle 1/3 m3 Beton CEM 200. Berechnen Sie:	  	        1.5P

  - Kiesmenge

  - Cementmenge

  - Wassermenge (WZ-Wert 0,5)

- 1 Karrette à 60 Liter Beton lose benötigen ? Kg Zement			   		2P

  - Bei CEM 150

  - Bei CEM 250

- Sie erstellen 12 Fundamente für Sockel von 50 cm Breite, 40 cm Breite und		3P 60 cm Tiefe

  - Berechnen Sie das abzuführende Material

  - Berechnen Sie die Bestellmenge für Beton CEM 250/16

  - Berechnen Sie die Zementmenge für diesen Beton

- Skizzieren und Vermassen Sie einen Parkplatz mit Querparkierung			3P

- Bei Betonformsteinen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Typen:                      Beschreiben Sie diese							2P

- Skizzieren und Vermassen Sie den Aufbau von einem chaussierten Weg		3P

- Nennen Sie drei unterschiedliche Natursteinpflästerungsarten				3P

- Unterboden wird	verdichtet					1P

wird locker eingebaut

unter Wegen eingebaut

hinter Mauern eingebaut

- Unterbau ist       	unter der Ausgleichsschicht			1P

unter der Bettungsschicht

unter der Fundation

unter der Deckschicht

- Oberbau ist	der gesamte Wegaufbau			1P

der Deckbelag

der Deckbelag mit Bettung

die Oberboden mit Unterboden

- Oberboden ist	der B-Hrozont					1P

die Kulturerde

gut zu verdichten

der gesamte Wegaufbau

- Bezeichnen Sie die richtigen Antworten der nachfolgenden Skizzen

  - .

1P

Anschnitt

Anschnitt mit Berme

Einschnitt

Einschnitt mit Berme

  - .

Anschnitt miti Berme				1P

Damm

Aufschüttung

Einschnitt

.

- .Ordnen Sie folgende Bodenverbesserungsmaterialien zu				3P

Organisch        Anorganisch

Kompost

Perlit

Gründüngung

Lavaschlacke

Toresa

Sand gewaschen

- Tragen Sie die Bankettmasse ein

- Zeichnen Sie einen Bundstein mit Beton inkl. Vermassung

- Berechnen Sie mit ersichtlichem Lösungsweg							6P